Sägeprimus jetzt auch mit Akku

Neue MAFELL Tauchsäge MT 55 18M bl

Die MAFELL Tauchsäge MT 55 cc setzte bereits in den Disziplinen Präzision, Leistung und Komfort den Standard in dem Marktsegment. Einzigartig sind nach wie vor das aufklappbare Sägeblattgehäuse und die Nut für die Aufnahme von Schienen verschiedener Hersteller. Die mit der neuesten Generation von 18-Volt-Akkus betriebene Tauchsäge MT 55 18M bl macht bei Montagearbeiten nun unabhängig von der Stromversorgung.

Der bürstenlose BLDC-Motor und die neue LiHD-Akkutechnologie mit 99 Wattstunden (Wh) sorgen für eine Performance, die bislang nur netzgebundenen Maschinen vorbehalten war. Damit ist ermüdungsfreies, schnelles und vor allem präzises Sägen von Holz- und Verbundwerkstoffen bis 57 mm Schnitttiefe möglich. Der komfortable Tauchmechanismus erleichtert das Schneiden auf der Führungsschiene. Durch die geschlossene Schutzhaube ist selbst beim Schneiden von Gipskartonplatten und mineralischen Werkstoffen ein nahezu staubfreies Arbeiten möglich.

Die Vorritzfunktion ermöglicht einen ausrissfreien Schnitt von beschichteten und lackierten Oberflächen – auch bei der Führung an einer abgenutzten Gummilippe der Führungsschiene. Neben der exakten Schnittführung mit den Führungsschienen überzeugt die Maschine auch beim Freihandschneiden mit dem nachgeführten Risszeiger. Die korrekte Schnitttiefe wird an der Skala angezeigt, unabhängig davon, ob mit oder ohne Schiene gearbeitet wird.

Die manuelle Feinjustierung erlaubt zudem eine zusätzliche Einstellung der Schnitttiefe im Zehntelbereich. Ein Positionsanzeiger unterstützt beim Eintauchen das präzise Arbeiten mit der Tauchsäge.

Einzigartig ist der Sägeblattwechsel: Dazu wird der Deckel am geschlossenen Sägeblattgehäuse einfach seitlich aufgeklappt und mit einem Griff das Sägeblatt gewechselt. Damit gelingt der Sägeblattwechsel deutlich schneller als bei anderen Tauchsägen, zudem wird eine Beschädigung der Sägezähne durch Kontakt mit dem Sägeblattgehäuse vermieden.

Das geschlossene Sägeblattgehäuse und ein Schutzschieber minimieren die Staubentwicklung beim Sägen von Gipsfaserplatten. Eine Rastung am Absaugstutzen garantiert zudem, dass der Schlauch in der eingestellten Position bleibt.

MAFELL bietet die neue Akku-Variante im Transportkoffer T-MAX mit zwei Akku-Powertanks 18M 99 und dem Ladegerät APS 18M an und als MT 55 18M bl PURE ohne  Akku-Powertanks und Ladegerät. Als Zubehör sind das Ladegerät APS 18M, das Schnellladegerät APS 18M+ und die Akku-Powertanks 18M 99 erhältlich. Die Tauchsäge MT 55 18M bl kann mit allen 18-Volt-Akkus anderer MAFELL Elektrowerkzeuge angetrieben werden.

Über MAFELL

Das 1899 gegründete Familienunternehmen ist Premiumhersteller für handgeführte Maschinen und Elektrowerkzeuge zur professionellen Holzbearbeitung insbesondere für das Zimmerei- und Schreinerhandwerk. Mit anerkannter Werkstoff- und Technologiekompetenz und gelebtem Qualitätsbewusstsein stellt MAFELL Produkte her, die den Anwender durch innovative Lösungen, Leistung, Präzision und Langlebigkeit überzeugen. 300 hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren ausschließlich am Standort Oberndorf/Neckar in einer für die Branche ungewöhnlich hohen Fertigungstiefe.

www.mafell.de

MAFELL MT 55 18M bl-Produkt.jpg

Die mit der neuesten Generation von 18-Volt-Akkus betriebene MAFELL Tauchsäge MT 55 18M bl macht Montagearbeiten unabhängig von der Stromversorgung.

MAFELL MT 55 18M bl-Anwendung.jpg

Der komfortable Tauchmechanismus  der MAFELL Tauchsäge MT 55 18M bl erleichtert das Schneiden auf der Führungsschiene.

Kontakt für Medien:

Volker Simon	Ralf Kohler

Telefon: +49 7151/994567-11	Telefon: 	+49 7423/812-135

Telefax: +49 7151/994567-22	Telefax: 	+49 7423/812-218

E-Mail: simon@nota-bene-com.de	E-Mail: ralf.kohler@mafell.de

nota bene communications GmbH 	MAFELL AG

Strümpfelbacher Straße 21	Beffendorfer Straße 4

71384 Weinstadt	78727 Oberndorf

www.nota-bene-com.de	www.mafell.de